附件：

金华市区生活垃圾焚烧和污泥处置补助资金

兑付考核办法

为规范市区垃圾污泥处置专项资金使用和管理，强化处置过程中污染物达标排放，保障人民群众身体健康，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《金华市本级财政专项资金管理暂行办法的通知》（金政发[2015]6号）和《进一步完善市本级财政专项资金管理的意见》（金政发[2015]40号）等有关规定和实际情况，特制订本考核办法：

- 考核对象和内容

考核对象：金华乌拉环保能源有限公司（简称“乌拉公司”）。

考核内容：焚烧处置市区部分生活垃圾（不含建筑垃圾、工业垃圾等非生活垃圾）、城镇污水处理厂（站）污泥，以及处置过程中污染物达标排放指标。

- 资金补助标准

资金补助按照金华市人民政府2008年和2010年确定的标准执行，即：进厂处置生活垃圾和污泥按重量计，每吨80元。

- 资金支付方式

补助资金的支付按季进行，时间为上季末月26日至本季度末月25日止。

由乌拉公司每季度末向市建设局提出补助资金申请，并附上市建设局指定的市环境卫生管理处鉴证盖章的生活垃圾、污泥处置过磅数量汇总清单。市建设局复核时根据环保部门提供的监测数据和本办法第六条约定计算排放超标扣除额，核定拨付补助资金，并在市建设局网站上进行公示，公示无异议后，由市建设局上报市政府同意后支付补助资金。

如遇国家有重大政策调整或其它原因，需要调整补助资金标准的，由乌拉公司向市建设局提出调整申请，市建设局牵头召集金华市财政、物价、环保、审计等部门协调，提出调整方案或意见，报金华市政府批准后执行。

- 生活垃圾和污泥的计量

进厂生活垃圾和污泥车辆采用安装在乌拉公司厂区内的电子计量地磅进行计量，计量数据由市环境卫生管理处和乌拉公司双方共同监管。对垃圾和污泥进厂计量和质量，适时委托第三方监管。近期暂由市环境卫生管理处代表市建设局进行监磅，乌拉公司应安装2个以上电子视频监控探头（磅秤上车辆、磅秤读数必须有）进行动态监控，并保留前6个月监控数据。

- 处置量考核

（一）乌拉公司现有日处理垃圾能力1050吨，应确保季平均日处置垃圾和污泥不低于乌拉公司设备处理能力的60%，即不低于630吨/日。

（二）乌拉公司季度日平均焚烧垃圾处理量达不到设备处理能力60%的，补助资金标准按原有标准的90%计算。

（三）因不可抗力原因或经批准后进行设备改造，造成乌拉公司无法履行责任和义务时，市建设局应免除其责任。

- 污染物排放考核

（一）乌拉公司在处置生活垃圾和污泥过程中，污染物排放指标与补助资金挂钩。如有超标，扣除补助资金依据环保部门提供的废气自动监控系统实时监测超标小时比率计算。污染物排放指标暂定烟尘、二氧化硫和氮氧化物三项。具体计算标准如下：

1.参照焚烧炉运行相关规定，升、停炉及故障期间超标时长4小时内给予剔除，每季度累计剔除时间不超过15小时，但1#垃圾焚烧炉在2016年12月31日之前予以全部剔除。某时间段内排放指标一项或多项超标的，该时间段计为超标时长。计算公式为：某号炉补助资金扣除额=该炉实际焚烧处置量×该炉超标小时比率×补助资金标准。该炉实际焚烧处置量按满负荷运行天数所占比例计算。

例如： 1#垃圾炉补助资金扣除额计算公式：

W1=N1×k1×q；

N1=N×(Q1×d1)/((Q1×d1)+(Q2×d2))

k1=T1/(d1×24)

式中：  W1——1#垃圾焚烧炉本季度扣除补助资金

N1——1#垃圾焚烧炉本季度实际焚烧处置量

N——本季度总焚烧处置量

q——补助资金标准

k1——1#垃圾焚烧炉超标小时比率

d1、d2——1#、2#垃圾焚烧炉本季度运行天数

T1——1#垃圾焚烧炉本季度超标总时长

Q1、Q2——1#、2#垃圾焚烧炉处理能力

2.1#垃圾焚烧炉：鉴于需要改造，在2016年12月31日之前暂按国家《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2001）进行计算超标小时比率，2017年1月1日起按国家《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）进行计算超标小时比率，根据超标时长比例扣除相对应的垃圾和污泥焚烧处置补助资金。

2#垃圾焚烧炉：2016年1月1日起，按国家《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）计算超标小时比率，根据超标时长比例扣除相对应的垃圾和污泥焚烧补助资金。

- 管理职责

（一）乌拉公司

1. 认真准确做好进厂生活垃圾和污泥的计量工作。 保存完好台账资料等纸质档案，视频监控资料保留6个月以上。按时对地磅进行维护和检验，确保地磅的计量精准度。

2. 无特殊情况应满负荷运行， 必须保证季平均日处理不低于乌拉公司设备处理能力60%数量的生活垃圾和污泥。

3. 负责保障垃圾焚烧设备的正常运行，提高处理能力和治污水平，确保污水、废气等污染物达标排放。

4. 严格按照危险废物的规定要求，负责按环保要求对焚烧

的飞灰进行规范化处置。

5. 负责废气自动监控系统的正常运行和监测数据稳定传输，并认可其做为考核和结算依据。

（二）市建设局

1. 指定市环境卫生管理处负责管理进厂生活垃圾车辆（包括社会生活垃圾清运企业车辆） 的调度和自有车辆垃圾质量把关，并现场监磅，有权对磅秤准确性提出质疑和复核。

2. 负责审核乌拉公司垃圾、污泥焚烧数量统计台账。

3．对补助资金进行审核，报市政府审批；对该专项资金进行绩效自评。

4. 负责做好垃圾分类工作，尽力阻止建筑垃圾、工业垃圾等不能焚烧的、有毒有害的垃圾进入乌拉公司厂内焚烧。

5. 负责协调经鳌合后稳定固化的垃圾飞灰进填埋场分区填埋。

（三）市财政局

负责专项资金支出预算，根据市政府审批意见及时下达资金。通过重点抽查、绩效评价等形式，加强专项资金使用监督管理。

（四）市环保局

1. 负责对乌拉公司焚烧烟气、固废等污染物排放按有关规定进行监督性检测；并监督乌拉公司焚烧烟气自动监测系统的正常运行；

2. 出具季度废气自动监控系统监测数据，并分别核算乌拉公司2套焚烧炉的超标小时比率。

- 施行日期

本办法自印发之日起施行。2016年第一季度至印发之日期间补助资金参照本办法执行。